## Slide 1
MANUFACTURING POWER ANALYTICS
제조 전력
예측·최적화 프로젝트
전력사용량 예측 및 피크저감 최적화 분석 공유
팀 구성
진민정 데이터 전처리
이소은 전력 예측 모델링
본인 피크 저감 최적화
01
Forecast → Diagnose → Optimize
데이터 기반
피크 리스크
탐색
분석 결과와 한계를
함께 공유합니다.
왜 LP(선형계획법)인가: 목표가 피크값(최댓값) 최소화이므로, min z / x_t ≤ z 형태로 자연스럽게 선형화 가능
왜 안전상한(평균+1.28표준편차)을 제약으로 넣었는가: HGB 예측 오차(MAE 10.16)를 고려해 과소평가 시에도 안전하도록 90% 신뢰구간을 넘지 않게 설계
왜 전역 피크상한(98백분위)을 추가했는가: 얼마나 깎을지에 대한 전역 목표선을 명확히 두기 위해서
설계 이유

## Slide 2
PROJECT OVERVIEW
프로젝트 개요
02
예측 → 오차 분석 → 피크 저감 방안 제안
제조기업 전력사용량을 예측하고, 예측 오차와 운영 가정에 기반해 피크 저감 방안을 검토하는 공모전 프로젝트
DATA
제조 공장 전력 사용 데이터
15분단위 피크전력 · 생산량 · 기온 · 풍속
습도 · 강수량 · 공장인원 등
PERIOD
2021-01-01 ~ 2021-09-14
총 6,168행
SPLIT
Train 4,272행
Valid 912행
Test 936행
Test: 2021-08-07~09-14
제조 전력 예측·최적화 프로젝트
왜 CP-SAT(정수계획)인가: 80~120%(4% 간격)처럼 이산 후보 집합에서 고르는 문제라 연속 최적화보다 이산 선택 최적화에 적합
결과가 0%로 나온 의미: 생산량을 바꿔도 HGB가 예측하는 피크가 거의 변하지 않아, 생산량이 피크를 좌우하는 핵심 변수가 아님을 역으로 증명
설계 이유

## Slide 3
FORECAST MODEL
예측 모델 성능
03
HGB 기반 전력 예측
HistGradientBoostingRegressor (HGB) · 이소은 담당 · Best_Way.py
MAE
10.16
RMSE
14.51
R²
0.94
역할
예측값을 기준선으로 삼아
4가지 피크 저감 최적화를
순차적으로 검토
모델 성능 자체보다, 예측값을 운영 의사결정에 어떻게 연결할 수 있는지가 핵심 분석 질문
제조 전력 예측·최적화 프로젝트
왜 최근접 이웃 탐색인가: 생산량·날씨가 비슷한 과거 시점을 찾아 그 시점의 운영 방식을 참고하려는 목적
왜 날씨 조건(기온±3, 습도±10)을 추가했는가: 날씨가 냉난방·설비가동 등 전력사용 패턴에 영향을 줄 수 있다는 가정
왜 HGB 재검증 단계를 별도로 설계했는가: 과거 실측 피크끼리만 비교하면 착시가 생길 수 있어, 참고 시점의 생산량을 현재 날씨에 대입해 다시 예측해야 진짜 개선인지 판단 가능
재검증 결과 초기 개선폭(25.75)이 0.43으로 급감하여, 초기 매칭 결과가 계절효과 등으로 인한 가짜 신호였음을 확인
설계 이유

## Slide 4
OPTIMIZATION ROADMAP
최적화 방법 개요
04
피크 저감을 위한 4가지 접근을 순서대로 시도
01
전력값 재분배
총생산량 보존
→
02
생산량 재배치
±20% · CP-SAT
→
03
매칭 최적화
유사 사례 참조
→
04
안전마진 최적화
Water-filling LP
각 방법은 “무엇을 바꾸면 피크가 낮아지는가?”를 서로 다른 가정으로 검증한다.
제조 전력 예측·최적화 프로젝트
왜 water-filling 방식인가: 한정된 예산을 더 위험한 시간대에 더 많이 배분하는 통신공학의 원리를 차용해, train에서 과소예측이 심했던 구간에 안전마진을 집중
왜 LP로 풀었는가: 예산 총합 ≤ budget, 초과분 총합 최소화라는 목적함수가 선형이라 LP로 바로 표현 가능
왜 test에서 평탄배분과 비교했는가: train에서의 위험순위가 test에서도 유효한지 검증하는 대조군을 두어, 예산이 커질수록 평탄배분이 더 우수해 과적합을 수치로 확인
설계 이유

## Slide 5
METHOD 01
1. 전력값 재분배
05
생산계획은 고정하고, 예측 전력값을 시간대별로 재배열
시간대별 안전상한: 과거 데이터 평균 + 1.28표준편차
전역 피크상한: 98백분위
두 상한 이내에서 LP로 전력값 재분배
총생산량(총합)은 그대로 보존
RESULT
173.08
→
164.00 kW
피크 감소
약 5.2%
4개 시도 중 유일하게
수치 개선이 뚜렷함
한계 생산계획과 무관하게 전력값 자체만 재배열하므로 현실 적용성은 낮음
제조 전력 예측·최적화 프로젝트

## Slide 6
METHOD 02
2. 생산량 재배치
06
생산량을 바꾸면 HGB 예측 피크가 낮아지는가?
각 시간 생산량을 80~120% 범위에서 4% 간격 후보로 설정
총생산량은 유지
CP-SAT(정수계획)로 HGB 예측 피크의 상한 초과분 최소화
RESULT
0%
상한초과분 감소율
결론
생산량을 바꿔도 HGB 예측 피크가 거의 달라지지 않음 → 생산량은 피크의 핵심 변수가 아님을 시사
제조 전력 예측·최적화 프로젝트

## Slide 7
METHOD 03
3. 매칭 최적화
07
유사한 생산량·날씨의 과거 사례를 참조
1차 결과
643~913건 매칭
평균개선 25.75~83.42
문제 발견
계절이 다른 시점에 매칭 집중
여름↔겨울/봄 → 계절효과 의심
HGB 재검증
개선사례 24건 (3.7%)
평균개선폭 0.43
결론
관측변수 외 요인이 원인
계절 · 설비 운전방식 등
제조 전력 예측·최적화 프로젝트

## Slide 8
METHOD 04
4. 안전마진 최적화
08
과소예측 위험을 시간대별 예산으로 배분
train 구간의 과소예측 오차(실제-예측>0)를 24개 시간대에 예산으로 배분
LP로 초과분을 최소화
test 구간에서 평탄배분과 비교
TEST 결과
예산 0~300
거의 동일 (±0.4%)
예산 400 이상
평탄배분이 더 우수
(개선율 -5%~-19%)
결론 train의 시간대별 위험순위가 test에서 재현되지 않음 → 과적합
제조 전력 예측·최적화 프로젝트

## Slide 9
SYNTHESIS
종합 결론
09
관측된 변수만으로는 피크를 안정적으로 설명하기 어렵다
01
유사한 조건에서도 큰 피크 차이
생산량·기온·습도가 비슷해도 피크가 크게 다름
02
시간대만으로 위험 구분 불가
train에서 학습한 시간대 위험순위가 test에서 재현되지 않음
03
숨은 운영 요인이 핵심일 가능성
설비 운전방식·중복가동·계절적 기기전환 등
04
유일한 수치 개선의 한계
전력값 재분배는 개선되지만 현실 적용성 제한
포지셔닝 분석의 실패가 아니라, 데이터 한계를 실험적으로 증명한 결과
제조 전력 예측·최적화 프로젝트

## Slide 10
NEXT STEPS
향후 방향
10
다음 분석의 핵심은 “운영 맥락” 데이터 확보
추가 수집이 필요한 데이터
설비별 운전방식 및 가동 상태
중복가동 여부 / 설비 조합
계절적 기기전환 및 운영 스케줄
분석 확장 방향
숨은 운영요인을 반영한 예측모델 재학습
피크 발생 조건별 원인 분해
현실 적용 가능한 제어·운영 시나리오 검토
발표자료 제작은 이 분석 결과 확정 후 진행 예정
제조 전력 예측·최적화 프로젝트